Предложение № 10 – 4641:

Промышленный ферментер F30 для производства спиртового винного уксуса

Уважаемые Господа,

на основании общих условий продажи и поставки нашей компании и в соответствии Вашей возможной заинтересованности в производстве винного уксуса предлагаем Вам следующее:

1. ферментер типа F30 для производства спиртового и винного уксуса

Гарантированная производительность предлагаемого ферментера F30

составляет 120 л спирта / 24 ч при рабочем объеме 3 000 л.

Это соответствует годовой производительности ок. 420 000 л уксуса,

кислотность которого составляет 10%.

С точки зрения комплектации ферментер F30 предназначен для циклического

процесса производства уксуса с содержанием кислоты 14% (полунепрерывный

процесс). Для контроля содержания спирта используется надежная запатентованная система «Аlcocontrol».

Объем предложения (описание агрегата):

 Резервуар из специальной стали (мат. 1.4541), рабочий объем 3 000 л, объем

брутто ок. 4 300 л, высота заполнения ок. 3 200 мм

Резервуар предназначен для безнапорного производства, имеет торосферический

верх и плоскосферическое днище. Стоит на 4 приваренных конических ножках.

Резервуар сварен в среде защитного газа. Все сварные швы изнутри тщательно

зашлифованы, снаружи заглажены и протравлены.

 1 шт. бак из высококачественной стали общим объемом ок. 4 300 л

Рабочий объем: 3 000 л

- Бак предназначен для безнапорной эксплуатации, исполнение с торосферической

крышкой сверху и плоскосферическим днищем внизу, на 4 конических ножках.

Общая высота составляет ок. 3 200 мм. Диаметр – 1 500 мм.

- Бак выполнен сваркой в среде защитного газа. Внутренние сварные швы гладко зашлифованы, наружные швы прошлифованы и протравлены.

 1 шт. Охлаждающий змеевик, номер материала 1.4571 (V4A), рассчитанный на

указанную энергию брожения.

Аэратор

Аэратор устанавливается в нижней части бака; он автоматически всасывает

кислород воздуха и в особо мелкодисперсном виде смешивает его с

ферментационной жидкостью.

Комплектация:

Статор, ротор, рама двигателя, контактное уплотнительное кольцо,

вал из материала 1.4541

двигатель: 1,5 кВт, 1450 об/мин

Система охлаждения

Регулирование подачи охлаждающей воды выполняется при помощи

электромагнитного клапана. Существует также дополнительная возможность регулирования без каких-либо иных изменений посредством насоса охлаждающей воды.

Закачивающий и откачивающий заторные насосы

Подающий и отводящий трубопроводы

Все трубопроводы изготовлены из поливинилхлорида красного цвета, на впускном

трубопроводе устанавливается механический датчик объемного потока, а также

дроссельный клапан.

Воздуховод со счетчиком объемного потока

Воздуховод также выполнен из поливинилхлорида красного цвета. В горловине

бака установлен клапан ручным управлением для регулирования объемного

потока циркулирующего воздуха.

Фильтр с активированным углем для установки в воздуховоде

Датчик давления для регистрации уровня заполнения бака, температурный

датчик PT100

Система управления на базе программируемого логического контроллера

«SIEMENS»

Система укомплектована всеми командными и распределительными устройствами,

необходимыми для нормальной работы ферментера. Управление системой

выполняется с помощью ПЛК «SIEMENS». Для активации функций системы

управления используется 6-дюймовая сенсорная панель «Simatic» (TP 177).

Электрошкаф с ПЛК помещается в корпус из специальной стали.

Проводка для соединения электрошкафа с внешними узлами установки

предоставляется заказчиком.

Электрооборудование установки рассчитано на работу от трехфазной сети

переменного тока напряжением 240/400 В, рабочее напряжение 400 В,

управляющее напряжение 24 В постоянного тока. Электрооборудование имеет

степень защиты IP 54. Оно выполнено в соответствии с техническими нормами

VDE (Союза немецких электриков).

Цена с завода: 96.800,00 €

2. Ферментёр типа F60 для производства спиртового и винного уксуса

Гарантируемая мощность предлагаемого ферментёра F60 составляет 240 л спирта / 24 ч., при рабочем объеме 6.000 л. Это соответствует годовой производительности примерно 840.000 млн. литров уксуса, с кислотностью 10%.

Ферментёр F60 со своим оснащением для цикличного процесса рассчитан на производство уксуса с кислотой до 14% (полунепрерывный процесс). Учет спирта осуществляется нашей надежной запатентованной системой alcocontrol.

Объем предложения (описание машины):

 Резервуар из специальной стали (мат. 1.4541), рабочий объем 6.000 л, объем

брутто ок. 8.640 л, высота ок. 5,65 м, диаметр 1,85 м.

Резервуар предназначен для безнапорного производства, имеет торосферический         верх и плоскосферическое днище, стоит на 4 приваренных конических ножках.          Общая высота составляет около 5.65 м. Диаметр составляет 1.85м.

Резервуар сварен в среде защитного газа.

Все сварные швы изнутри тщательно зашлифованы, снаружи заглажены и протравлены.

 1 охлаждающий змеевик марка стали № 1.4571 (V4A), который предназначен для указанной энергии брожения.

 Вентилятор

На дне резервуара устанавливается вентилятор, который автоматически всасывает кислород и мелкодисперсно смешивает с ферментационной жидкостью.

он состоит из:

- статора, ротора, крепления двигателя, контактного уплотнительного кольца

- Вал из материала 1.4541

- Двигатель: 1,5 кВт, 1450 об/мин.

 Охлаждение

Регулирование подачи охлаждающей воды осуществляется через вентиль или насос

охлаждающей воды, насос не включен в объем поставки.

 Заторные насосы

 Заторные линии

Все линии выполнены из поливинилхлорида красного цвета, впускная заторная линия

содержит механический прибор для измерения объёмного потока, а также дроссельный

клапан.

 Воздухопровод с прибором для измерения объёмного потока

Воздухопровод выполнен также из поливинилхлорида красного цвета.                               В верхней части резервуара расположен ручной вентиль для регулировки объёмного потока циркуляционного воздуха.

 Фильтр из активированного угля для установки в воздухопровод

 Датчик давления для учета уровня заполнения, температурный датчик PT100

 Электроуправление программируемым контроллером SIEMENS

Здесь есть все необходимые командные аппараты и системы управления, которые

необходимы для безупречной работы ферментёра. Для управления применяется

программируемый контроллер SIEMENS. Обслуживание управления осуществляется с

помощью 6“ симатической сенсорной индикаторной панели (TP 177). Шкаф управления  программируемого контроллера размещен в корпусе из высококачественной стали.

Подключение шкафа управления к внешним конструктивным элементам устройства

осуществляется заказчиком.

Электрическое оборудование предусмотрено для трехфазного тока 240/400 вольт,

Рабочее напряжение 400 вольт, управляющее напряжение 24 вольта постоянного тока. Степень защиты электрического оборудования IP 54. Она соответствует предписаниям Союза немецких электротехников.

Цена с завода: 137.550,00 €

3 Система «Alcocontrol» – для непрерывного измерения уровня содержания спирта в ферментационной жидкости установки для производства уксуса

 СИСТЕМА «ALCOCONTROL» - для непрерывного измерения уровня

содержания спирта и автоматического управления процессом ферментации

при производстве уксуса

В состав системы входят:

1 шт. Микрокомпьютер с жидкокристаллическим дисплеем, мембранная

клавиатура

На дисплей выводятся следующие параметры:

• температура

• концентрация спирта

Микрокомпьютер установлен в выполненном из АБС-пластика настенном корпусе,

степень защиты IP65, в качестве опции возможна также установка

микрокомпьютера в электрошкафу.

Параметры:

- интерфейс RS232 для передачи данных в ПК

- интерфейс PROFIBUS-DP для передачи данных в систему управления

производственным процессом

- сигнал 4-20 мА, линейный сигнал, пропорциональный концентрации спирта

 1 шт. Датчик для измерения содержания спирта из специальной стали

(материал 1.4571) ∅ 25 мм

(№ патента согласно классификации патентного ведомства США 5,979,219 /

(№ патента согласно классификации Европейского патентного ведомства 98101115.8)

Конструкция системы допускает извлечение зонда из заполненного бака.

 Ø 25 приварной патрубок (1.4571)

 Комплект запасных частей, в состав которого входят:

♦ 1 датчик газа, комплект уплотнительных колец круглого сечения, мембрана

Преимущества нашей измерительной системы «Аlcocontrol»:

- незначительный объем сервисн6ого обслуживания, поскольку в системе не

используется газ-носитель

- высокая степень надежности

- простая и быстрая процедура замены мембраны

- не требует большого количества запасных частей; запасные части доступны по цене

- продолжительные интервалы между калибровками

Цена: € 11.250,00

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:

4.  Пеноотделитель типа F30 / F60

 Пеноотделитель типа F30 / F60

В состав устройства входят:

Сборный резервуар для пены (из специальной стали), пенный насос мощностью

1,5 кВт, с 2 датчиками пены

Преимущества нашего пеноотделителя:

• чрезвычайно низкий уровень энергопотребления

• на выбор: удаление всей пены из зоны ферментации и за счет этого снижение

дальнейшего пенообразования

• обеспечение стабильности процесса ферментации благодаря отводу мертвого

клеточного материала

• удобное размещение рядом с ферментером

Цена: € 12.600,00

5. Тангенциальный фильтр CB01 Hiflux для фильтрации винного уксуса

1  Установка микрофильтрации «CETOTEC» Тип CB01 HF

Предназначена для стерилизующего фильтрования уксуса

Тангенциальный фильтр CB01 HF оснащен модулем, поверхность мембраны которого

составляет 6 м².

Производительность: ок. 150 - 300 л / ч при фильтрации спиртового уксуса в

зависимости от сорта уксуса и фильтруемости продукта

На передвижной раме из специальной стали мат. 1.4301

В состав установки входят:

Узлы системы

1 Фильтрующий модуль с мембраной площадью 6 м²

Граница отделения:                                       0,2 мкм

Диаметр капилляра:                                      1,8 мм

Фильтрующая поверхность одного модуля:     6 м²

1 циркуляционный насос

1 насос обратной промывки фильтрата

1 емкость для очистки со всеми необходимыми присоединениями

1 электрошкаф с ПЛК и сенсорной панелью

Устройство обратной промывки для обратной промывки фильтрата

1 набор клапанов

Система трубопроводов установки выполнена из специальной стали;

устройство установлено на передвижной раме из специальной стали.

Цена: € 33.500,00

6.  Уксусные бактерии- маточная культура

Маточная культура с полной концентрацией (10% уксусная кислота и спирт) для

Начального процесса производства уксуса с содержанием 10 - 15% кислотности.
Франко-завод цена за 4 литра:    EUR 500,00
Франко-завод цена за 10 литров: EUR 750,00

7. Лабораторное оборудование для определения спирта и уксусной кислоты

7.1. Дистилляционный аппарат VAPODEST 10:

Устройство обеспечивает одним этапом автоматическую нейтрализацию пробы уксуса NaOH, а также перегонку спирта с водяным паром в течение 3 1/2 минут.

VAPODEST 10 располагает автоматической выработкой пара и автоматической подачей раствора едкого натра. Проба уксуса может непосредственно использоваться, без дополнительной предварительной обработки.

Технические данные

Номинальное напряжение:                   230 вольт переменного тока, 50 Гц

номинальная потребляемая мощность: 1550 Вт.

Расход охлаждающей жидкости:           примерно 3 л в минуту во время дистилляции

Стабильность повторяемости:               +/-1%

Габариты (ШxВxД):                              440 x 690 x 340 мм

Вес:                                                     20 кг

Цена: 4 500,00 €

7.2. СПИРТОМЕТР с сертификатом:

Диапазон измерений

Тип I:                          0-6 объёмных процентов спирта

Тип II:                         6-12 объёмных процентов спирта

Тип III:                       12-18 объёмных процентов спирта

включая таблицы для считывания содержания алкоголя

Вспомогательное оборудование:

• Карданный штатив

• Лупа, большого увеличения,

• Стеклянный измерительный цилиндр

Цена: 870,00 €

7.3. Титратор Titro Line для автоматического определения уксусной кислоты:

Технические данные

- Смеситель: штекерное соединение с интегрированным питанием низкого напряжения для магнитной мешалки

- Индикаторное устройство: матричный ЖК-дисплей с задней подсветкой и регулировкой контраста

- Индикаторное устройство объема: 00,00... 99,99 мл (соответствует массовому проценту кислоты)

- Разрешение индикаторного устройства: 0,01 мл

- Цилиндр: DURAN® 20 мл с ультрафиолетовой защитой

- Разрешение бюретки: 1/8.000

- Точность дозирования: 0,15% относительно номинального объема, согласно

DIN 12 650, часть 5

- Подключение к сети: 230 V; 50/60 Гц или 115 V; 50/60 Гц включая комплект бутылок (коричневое стекло) для титрованного средства

ЦЕНА: 3 500,00 €

Установка и ввод в эксплуатацию

Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию могут быть выполнены специалистами нашей

фирмы. Расчет стоимости услуг выполняется с учетом уровня сложности выполненных

работ и на основании тарифов на выполнение монтажных работ. Дневная ставка

технического специалиста нашей фирмы составляет 680,00 евро, не включая стоимости

проезда, проживания и накладных расходов.

Цена включает в себя:

Поставку с завода, включая упаковку, без монтажа, не включая НДС.

Условия платежа:

- 40 % при выдаче заказа

- 60 % при поступлении извещения о готовности товара к отгрузке

Оплата производится нетто без вычетов после получения счета.

Срок поставки:

Срок поставки составляет ок. 4 месяцев после выяснения всех технических и

коммерческих условий.

Надеемся, что наше предложение оказалось интересным для Вас.

В случае возникновения вопросов свяжитесь с офисом нашей фирмы.

Мы в любое время будем рады на них ответить.

С уважением,

Анатоли Юшин

директор

AEN Engineering GmbH & Co. KG

Hof - Feldbachstr. 23a

35683 Dillenburg, Germany

Tel.:   +49 (0) 2771 23976

Fax:    +49 (0) 2771 52 58

E-Mail: info@aen-engineering.de

http://www.aen-engineering.de

http://aen-engineering.ucoz.com/index/proizvodstvo_uksusavkn/0-5