Предложение:

Тангенциальный фильтр CB01 Hiflux для фильтрации винного уксуса

Уважаемые Господа,

на основании общих условий продажи и поставки нашей компании предлагаем Вам:

1  Установка микрофильтрации «CETOTEC» Тип CB01 HF

Предназначена для стерилизующего фильтрования уксуса

Тангенциальный фильтр CB01 HF оснащен модулем, поверхность мембраны которого

составляет 6 м².

Цена: € 33.500,00

Производительность: ок. 150 - 300 л / ч при фильтрации спиртового уксуса в

зависимости от сорта уксуса и фильтруемости продукта

На передвижной раме из специальной стали мат. 1.4301

В состав установки входят:

Узлы системы

1 Фильтрующий модуль с мембраной площадью 6 м²

Граница отделения:                                       0,2 мкм

Диаметр капилляра:                                      1,8 мм

Фильтрующая поверхность одного модуля:     6 м²

1 циркуляционный насос

1 насос обратной промывки фильтрата

1 емкость для очистки со всеми необходимыми присоединениями

1 электрошкаф с ПЛК и сенсорной панелью

Устройство обратной промывки для обратной промывки фильтрата

1 набор клапанов

Система трубопроводов установки выполнена из специальной стали;

устройство установлено на передвижной раме из специальной стали.

Sehr geehrter Herr Juschin,

wir beziehen uns auf Ihre Anfrage und bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Auf der Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen bieten wir Ihnen

wunschgemäß an:

Deutsch:

Cross-Flow-Filter CB01 Hiflux für die Filtration von Weinessig

CETOTEC Mikrofiltrationsanlage Typ CB01 HF

ausgelegt und geeignet für die Sterilfiltration von Essig.

Das Cross-Flow-Filter CB01 HF ist mit einem LIQUI-Flux Modul mit 6 m² Membranfläche ausgestattet.

Leistung: ca. 150 - 300 l / h bezogen auf Alkoholessig, in Abhängigkeit von der Essigsorte und der Filtrierbarkeit des Produktes. Fahrbar auf Edelstahlgestell  Mat. 1.4301

bestehend aus:

Systemteile:

1  Filtermodul LIQUI-Flux mit  6 m² Membranfläche

Trenngrenze:                     0,2 µm

Kapillarinnendurchmesser: 1,8 mm

Filterfläche je Modul:              6 m²

1 Kreislaufpumpe

1 Filtratrückspülpumpe

1 Reinigungsbehälter  mit allen erforderlichen Anschlüssen

1 Schaltschrank mit SPS-Steuerung  und Touch Panel

Rückspülvorrichtung für eine Filtratrückspülung

1 Satz Ventile.

Die Anlage ist komplett in Edelstahl verrohrt und auf einem fahrbaren Edelstahlgestell montiert.

| Position/ № п/п | Artikelnummer/Bezeichnung | Menge/ Кол-во Stück/шт | Einzelpreis/ Цена за ед., EURO/ ЕВРО | Summe/Сумма EURO/ ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тангенциальный фильтр CB01 Hiflux для фильтрации винного уксуса: Установка микрофильтрации «CETOTEC» Тип CB01 HF предназначена для стерилизующего фильтрования уксуса. Тангенциальный фильтр CB01 HF оснащен модулем, поверхность мембраны которого составляет 6 м². Производительность: ок. 150 - 300 л / ч при фильтрации спиртового уксуса в зависимости от сорта уксуса и фильтруемости продукта. На передвижной раме из специальной стали мат. 1.4301 В состав установки входят: Узлы системы: 1 Фильтрующий модуль с мембраной площадью 6 м² Граница отделения: 0,2 мкм Диаметр капилляра: 1,8 мм Фильтрующая поверхность одного модуля: 6 м². 1 циркуляционный насос. 1 насос обратной промывки фильтрата. 1 емкость для очистки со всеми необходимыми присоединениями. 1 электрошкаф с ПЛК и сенсорной панелью. Устройство обратной промывки для обратной промывки фильтрата. 1 набор клапанов. Система трубопроводов установки выполнена из специальной стали; устройство установлено на передвижной раме из специальной стали. Deutsch: Cross-Flow-Filter CB01 Hiflux für die Filtration von Weinessig CETOTEC Mikrofiltrationsanlage Typ CB01 HF ausgelegt und geeignet für die Sterilfiltration von Essig. Das Cross-Flow-Filter CB01 HF ist mit einem LIQUI-Flux Modul mit 6 m² Membranfläche ausgestattet. Leistung: ca. 150 - 300 l / h bezogen auf Alkoholessig, in Abhängigkeit von der Essigsorte und der Filtrierbarkeit des Produktes. Fahrbar auf Edelstahlgestell Mat. 1.4301 bestehend aus: Systemteile: 1 Filtermodul LIQUI-Flux mit 6 m² Membranfläche Trenngrenze: 0,2 µm Kapillarinnendurchmesser: 1,8 mm Filterfläche je Modul: 6 m² 1 Kreislaufpumpe 1 Filtratrückspülpumpe 1 Reinigungsbehälter mit allen erforderlichen Anschlüssen 1 Schaltschrank mit SPS-Steuerung und Touch Panel Rückspülvorrichtung für eine Filtratrückspülung 1 Satz Ventile. Die Anlage ist komplett in Edelstahl verrohrt und auf einem fahrbaren Edelstahlgestell montiert. | 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 3. | шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляться персоналом Продавца от Cetotec. Расчет осуществляется по затратам и счетом Продавца за шеф-монтаж. Дневная ставка техника Продавца составляет 680,00 €, включая транспортные расходы, затраты на проживание и питание. Chef-Montage und Inbetriebnahme Die Chef-Montage und Inbetriebnahme kann durch Cetotec-Personal durchgeführt werden. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand und Cetotec- Montagerechnungssätzen. Der Tagensatz für Cetotec-Techniker beträgt € 680,00 zuzüglich Fahrtkosten, Kosten für Unterkunft sowie Spesen. |  | оплата против счета | gegen Rechnung |
| 4. | Транспортные расходы /Transportkosten |  | zusätzlich | дополнительно |
| 7. | Общая сумма /Gesamtsumme: |  |  | 33.500,00 |