# Транспортёр  телескопический ленточный реверсивный модель  ТЛУ 2,5-1,5 и ТЛУ 3,1-2,3

| С августа 2010 года компания «ОРИОН МЕТАЛЛ» совместно с «Московским заводом специализированных автомобилей» (МЗСА) освоила серийное изготовление телескопических ленточных реверсивных транспортёров ТЛУ 2,5-1,5 и ТЛУ 3,1-2,3. Транспортёры удовлетворяют всем требованиям Стандартов РФ и по качеству, надёжности и безопасности работы не уступает лучшим зарубежным образцам. |  |
| --- | --- |

Основные технические характеристики транспортёров серии ТЛУ

Транспортёры телескопические ленточные реверсивные модель ТЛУ предназначены для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +1 до +35°С. Выдвижная  секция в рабочем положении (при выходе за пределы помещения) предназначена для эксплуатации  при температуре от –40 до +40°С.

Электропитание транспортёра осуществляется от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380В  и частотой 50 Гц.

| 1.Ширина транспортёрной ленты | 650 мм |
| --- | --- |
| 2.Направление транспортирования | реверсивное |
| 3. Скорость транспортирования грузов | Регулируемая (0 - 0,6) м/сек |
| 4. Скорость выдвижения (сборки) | 0,1 м/сек |
| 5. Длина выдвижения | (0 – 1,5м) - ТЛУ 2,5-1,5 (0 – 2,3м) - ТЛУ 3,1-2,3 |
| 6. Длина в собранном положении | 2,5м – ТЛУ 2,5-1,5 3,1м - ТЛУ 3,1-2,3 |
| 7. Мощность привода ленты | 1,1 кВт. |
| 8. Мощность привода выдвижения | 0,37 кВт. |

Компания осуществляет монтаж транспортёров на месте установки и при необходимости их сервисное техническое обслуживание на весь период эксплуатации конвейеров.

Преимущества транспортёров производства

ООО «ОРИОН МЕТАЛЛ» и ООО "МЗСА" по отношению к аналогам

1. Использование частотных преобразователей HYUNDAI в системах управления транспортёрами.

Все транспортёры нашего производства снабжены системами управления с использованием частотных преобразователей, что позволяет:

- производить плавный пуск механизмов, что значительно увеличивает срок службы мотор - редукторов и транспортёра в целом до 5-ти лет;

- появляется возможность регулирования скорости движения транспортёрной ленты и скорости движении выдвижной секции;

- отсутствие опасного напряжение на всех управляющих контактах транспортёров, что значительно повышает уровень безопасности их эксплуатации .

2. В качестве приводных механизмов используются мотор - редукторы «SITI»  (Италия).

3. Транспортёрная лента изготавливается из импортного материала (Италия, Голландия) обладающего повышенной механической износостойкостью и прочностью при высокой эластичности материала, что позволило увеличить максимальную нагрузку на 1 погонный метр ленты до 50кг.

4. Для транспортёров с изменяемым углом установки используется разработанный нашими специалистами электроприводной механизм. Управление механизмом осуществляется так же с использованием частотного преобразователя.

5. Технические параметры транспортёра ТЛУ обеспечивают все требования предъявляемые  Государственными стандартами РФ в части   безопасности  работы  таких устройств.

Цена транспортёров - договорная , в зависимости от заказываемой партии.

Доставка по РФ - автомобильным и ЖД транспортом.

Дилерам компании - специальная цена.

Приглашаем заинтересованные компании к взаимовыгодному сотрудничеству.